## Slide 1: IoTを用いた総合環境 モニタリングシステム 進捗報告6
稲田 一輝

## Slide 2: エッジデバイスの進捗状況
ボードおよびセンサに対してのプログラムついての調査
二酸化炭素センサの実装、テスト

## Slide 3: Twe-liteについて
IEEE802.15.4に準拠した無線を搭載
  IEEE802.15.4はOSI参照モデルにおける第１層（物理層）を定義したもの
    ZigBeeなどにも用いられ、低、中距離間通信において使用される
    低消費電力、低通信速度(250Kbps)であることが特徴
  スター型での接続ができるため、Jetsonを中心としたスター型ネットワークで構築予定
  物理層以外でもZigBeeと同じような機構
    UDPに似たような作りで、通信は1方向のみ。省電力化のため、再送要求の受信待機はしない。
    ZigBeeとは異なり、PtoP接続、メッシュでのネットワーク構築には対応していない。
開発言語はC++
温湿度センサはI2Cによって値の読み取りを行う

## Slide 4: 二酸化炭素濃度センサについて
UART、もしくはアナログ電圧によって値の読み取りが可能
  アナログ電圧を用いた場合は、得られる値の分解能はUARTに比べやや劣る（UART3ppm,アナログ電圧10ppm程度）
窓を開けている状態のとき屋外の値とほぼ同じ400ppmを示し、換気をしていない状態だと440ppm程度、人がいる場合は550ppm程度と観測
  状況が変わることでの二酸化炭素濃度の変化は最低40ppm程度から100ppm程度であり、アナログ電圧による観測でも分解能に不足はないと思われる
https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/obs/co2_monthave_ryo.html