## Slide 1: IEEE802.15.4準拠の低消費電力無線通信モジュールを用いた室内環境値計測デバイスの実装 進捗報告8
稲田 一輝

## Slide 2: エッジデバイスの進捗状況
Tweliteでの温湿度センサ、二酸化炭素センサの値の読み出しの実装が終了
Tweliteから取得した値の送信、および受信用Tweliteで受信ができていることを確認
現在、待機時の電力を少なくするよう、回路、プログラムの改良をし、動作時間を確認中
今後は、Jetsonでの処理への受け渡しに関して動作を確認、改善していく

## Slide 3: 現在の状況
Tweliteで正しく送受信ができていることをPC上で確認
センサの値を取得していないときには電源を供給しないように昇圧モジュールの制御ピンを用い二酸化炭素センサにかかる電圧をコントロールするように改善
recv data : :01AA00810B73BF000000005700125342533100000000079D0EC503F90C90FB2BE0
Get TimeDate:2020-12-09 14:25:46.970404
送信元論理デバイスID：1
コマンド種別(AA)：170
応答ID：0
応答元シリアルID：2165011391
応答先シリアルID：0
LQI：87
データ長：18
データ最初の固定文字(SBS1)：1396855601
温湿度(未使用、0)：0
温度：19.49
湿度：37.81
気圧：1017
電源電圧：3216
CO2濃度：762
チェックサム：224
====Continue ====
recv data : :01AA00810B73BF00000000630012534253310000000007A20EBC03F80C9002EA13
Get TimeDate:2020-12-09 14:28:47.181625
送信元論理デバイスID：1
コマンド種別(AA)：170
応答ID：0
応答元シリアルID：2165011391
応答先シリアルID：0
LQI：99
データ長：18
データ最初の固定文字(SBS1)：1396855601
温湿度(未使用、0)：0
温度：19.54
湿度：37.72
気圧：1016
電源電圧：3216
CO2濃度：746
チェックサム：19
====Continue ====